| Согласовано: |  | Утверждаю: |
| --- | --- | --- |
| Председатель |  | Заведующий муниципальным бюджетным |
| профсоюзного комитета |  | дошкольным образовательным |
| Муниципального бюджетного дошкольного |  | учреждением детский сад №16 |
| образовательного учреждения |  | муниципального образования |
| детский сад №16 муниципального |  | Щербиновский район |
| образования Щербиновский район |  | село Николаевка |
| село Николаевка |  | Н.К. Кулик |
| М.В. Кудрявец |  | « » 2015 г. |
| «___»_________2015 г |  |  |

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации противопожарного режима

- Общие положения.

Противопожарный режим разработан для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 16 муниципального образования Щербиновский район село Николаевка в соответствии с Правилами пожарной безопасности для общеобразовательных школ, школ интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89).

Противопожарный режим включает:

- регламентирование или установление порядка проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

- оборудование специальных мест для курения или полное воспрещение курения;

- определение порядка обесточивания электрооборудования в случае пожара;

- определение мест допустимого количества пожароопасных веществ, единовременно находящихся в помещениях, на складах;

- установление порядка осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

- определение действия персонала, работников при обнаружении пожара;

- установление порядков и сроков прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;

- воспрещение выполнения каких либо работ без проведения соответствующего инструктажа.

Все работники Учреждения обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации воспитанников, работников, материальных ценностей и тушению пожара.

Противопожарный режим обязателен к исполнению всеми работниками Учреждения.

- Содержание территории, здания и помещений.

  - Территория Учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

  - Дороги, проезды и подъезды к зданию и пожарным водоисточникам, а так же доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободны.

  - Разведение костров, сжигание мусора и листвы на территории Учреждения не допускается.

  - Расстановка мебели и оборудования в группах, кабинетах, спальнях и других помещениях Учреждения не должна препятствовать эвакуации воспитанников и сотрудников, подходу к средствам пожаротушения.

  - В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.

  - Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими либо предметами и оборудованием.

  - Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и быть оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии. В период пребывания детей в здании двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков).

  - В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки должны быть жёстко креплены к полу.

  - Для оповещения работников Учреждения о пожаре действует пожарная сигнализация.

  - Двери технических помещений (складов, кладовых, электрощитовой) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков хранятся у завхоза.

  - Наружные пожарные лестницы должны содержаться в исправном состоянии.

  - В зданиях Учреждения проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.

  - Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, легковоспламеняющихся материалов в Учреждении не допускается.

  - В Учреждении запрещается:

- производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

- использовать для отделки стен и потолков эвакуационных путей (лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров) горючие материалы;

- устанавливать решётки, жалюзи и подобные им не съёмные солнцезащитные декоративные устройства помещений, в которых пребывают люди, а так же на лестничных площадках, в коридорах, холлах, вестибюлях;

- снимать дверные полотна в проёмах, соединяющие коридоры с лестничными клетками;

- забивать двери эвакуационных выходов;

- применять для цели отопления нагревательные устройства (нестандартные, самодельные);

- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты для приготовления пищи и других нужд (за исключением специально оборудованных помещений);

- устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

- проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ при наличии в помещениях Учреждения людей;

- обёртывать электролампы бумагой, марлей и другими горючими материалами;

- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;

- производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легко воспламеняющихся и горючих жидкостей;

- производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар, нагретый песок;

- оставлять без присмотра включённые в сеть компьютеры, радиоприёмники, телевизоры, магнитофоны и другие электроприборы и оргтехнику.

  - Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения заведующего Учреждения. Это работы должны производиться согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства.

  - Пользоваться утюгами разрешается только в помещении прачечной под наблюдением кастелянши. Глажение разрешается только утюгом с исправным терморегулятором и световыми индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.

  - Здание и помещение Учреждения обеспечены первичными средствами пожаротушения. Места их расположения обозначены на планах эвакуации, находящихся на первом и втором этажах здания.

  - По окончанию занятий с воспитанниками педагогические работники должны отключить все электроприборы (технические средства обучения).

  - По окончании рабочего дня все работники должны тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки, выключить освещение и электроприборы, проветрить помещение, закрыть все окна, закрыть двери на ключ и сдать его сторожу.